产品名称：红外热像仪/红外热像计 产品型号：FT-TH7700SP 红外热像仪/红外热像计 型号：FT-TH7700SP FT-TH7700SP红外热像仪第六代焦平面技术，军用级氧化钒晶体探测器用于民用产品，具有红外和可见光图像功能，可靠性和稳定性高，温度漂移小，适合于较远距离测量，使用寿命长，是传统探测器的二倍，超强的功能模式，拥有高像素320×240，3.5英寸显示器可以180°旋转，性价比极高，具有激光瞄准功能，该热像仪设计轻便，五个按键可以单手操作。主要应用于高低压检测、机械和电力设备预防性检查、建筑节能检测、锅炉、反应器和管道检测、汽车和电子产品研发、环保和消防等 技术参数： 度测量范围 －20～250℃（标配） 范围一： －20～100℃ 范围二： 0～250℃ 范围三（选项）：200～1000℃ 温度分辨率 0.05℃（在30℃时、范围一） 精度 ±2℃或读数的2% 探测器 非制冷焦平面氧化钒探测器（微热型） 工作波长 8～14 μm 空间分辨率 1.5mrad 焦距 50cm～无穷远 视域 27.0（H）×20.0（V） 帧频 8.5帧/秒 显示 3.5英寸显示屏，可以旋转调整角度 热图像素 320（H）×240（V） A/D位数 14位 测量功能 运行/冻结 空间滤镜打开/关闭 报警显示打开/关闭 辐射率修正 0.01～1.00可选（每次0.01） 环境温度校正 提供（包括周期性NUC） 自动功能 全自动跟踪温度中心点/自动增益控制 显示功能 显示模式：彩色/黑白 色带：彩红色、明亮色、阳光色、铁红色、医疗色、精细色 等温带显示：四条等温带 电量显示 图像处理功能 温度中心值/灵敏度调节、多点显示（4点）、多点辐射率显示（4点）、温差显示、最大/最小（峰值采集）温度显示、报警（全屏或指定方框）、数字放大：2/4倍（运行/静止）、方框设置：5个 图像存储 1000幅图像（包含红外热图和可见光图像） 可见光图像 探测器像素：41万（752×480） 激光指示点 二类（1MW/635nm、红色） 注释 文字注释 接口 USB2.0/1.1 视频信号输出 NTSC/PAL复合视频、S端子视频 省电模式 待机、自动关机 电源 AC适配器：100或240VAC，7.2VDC，电池工作时间2.5小时 重量 1.3 kg 工作温度/湿度 －15～45℃，≤ 90% RH（无凝雾） 存储温度/湿度 －40～70℃，≤ 90% RH（无凝雾）