产品名称：超声波清粉机 产品型号：ZH-PF500W 超声波清粉机型号：ZH-PF500W 一、概 述 ZH-PF500W型超声波清粉机是利用超声振动的原理，把超声波振动的能量施加到工件上，在短时间内清除极片表面的镍粉。广泛应用于镍氢电池、镍镉电池生产中，清除镍片、极片焊点处两面的镍粉，以便于极片与镍片的良好焊接。 二、主要技术指标 超声波功率 约500W 超声源频率 约22KHz 控制方式 CPU控制 清粉头尺寸 5×6 mm 2 清粉时间 接近开关控制 限位方式 下限位 供电电源 单相220V/50Hz 外形尺寸 L×W×H 900×600×1250 mm 三、工作原理 超声波发生器向换能器提供高频电能，通过换能器使之转换成机械振动能，能量通过中间放大器放大后传送到清粉头上，向极片传 送振动能，在高频振动下，极片表面的镍粉脱离并从下声极被吸尘管道吸走。 四、设备概况 ZH-PF500W型超声波清粉机主要由机头、发生器等主要部件组成。 1、机头 内含超声换能系统、下限位机构及导轨几部分组成。 超声换能系统把由超声发生器输出的高频电能转换成机械振动能，并加以能量放大，下限位机构为清粉间隙调整机构，通过调整清粉头端面与下声极之间的间隙来达到合格的清粉质量。 2、超声发生器 控制设备的动作程序，内设功率调整，时间由检测开关控制。 输出高频电能并带有频率自动跟踪系统。