产品名称：厌氧消化实验装置 产品型号：HAD-P286 厌氧消化实验装置 型号：HAD-P286 一、HAD-P286厌氧消化实验装置工作条件 1、常温、常压下运行； 2、输入电压：单相交流220V±10% 50Hz、装置容量＜2kVA。 二、厌氧消化实验装置实验目的 1、了解厌氧消化池的内部构造，加深厌氧消化机理的理解。 2、通过实验观察及了解厌氧微生物的吸附、吸收和生物降解过程； 3、了解厌氧消化过程中pH、碱度、产气量、COD去除率、MLVSS的变化情况及测定方法。 三、厌氧消化实验装置实验原理 厌氧消化是指在无分子氧条件下，通过兼性细菌和专性厌氧细菌的作用，使污水或污泥中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。其最终产物与好氧处理不同：碳素大部分转化为甲烷，氮素转化为氮，硫素转化为硫素物，中间产物除同化合成细胞质外，还合成复杂而稳定的腐植质。 四、厌氧消化实验装置实验流程 1、从城市污水厂取回成熟的消化污泥，并测定其MLSS、MLVSS. 2、取消化污泥2L装入厌氧消化器内（控制污泥浓度为20g/L左右）。 3、密闭消化反应系统，放置1d，以兼性细菌消耗消化反应器内的氧气。 4、定时取样分析 5、数据整理 五、厌氧消化实验装置技术参数 实验装置尺寸：1200mm×650mm×1300mm；沉淀柱尺寸：Φ350mm×500mm；沉淀柱采用有机玻璃制作；电源 220V、功率200W。 六、厌氧消化实验装置产品规格与配置 有机玻璃池1只；厌氧搅拌装置1套；清液排放装置1套；甲烷出气阀1只；进水泵1只；甲烷计量器1只；不锈钢加热罐1套；加热管1个；温控装置1套；热水循环泵1台；单向阀门1个；水封槽2个；塑料水箱1只；排水软管1根；金属电气控制箱1个；漏电保护开关1套；电压表1只（0-250V）；按钮开关3只；电源线、插头、开关1套、可移动式不锈钢实验设备台架1套组成。